## Slide 1: 实验四
计算机学院
于帅

## Slide 2
思考：如何设计组合逻辑电路？

## Slide 3: 组合逻辑电路的设计
组合逻辑电路的设计
1. 进行逻辑抽象。
1）确定输入变量和输出变量；
2）定义逻辑状态的含义；
3）列出逻辑真值表。
2. 写出逻辑函数式。
3. 选定器件的类型。
4. 将逻辑函数化简或变换成适当的形式。
5. 根据化简或变换后的逻辑函数式，画出逻辑电路的连接图。
6. 工艺设计。

## Slide 4: 代码转换器
格雷码-二进制和二进制-格雷码转换
  使用异或门

## Slide 5: 计数器
异步计数器
  74LS93
  -由单一触发器和3位异步计数器组成

## Slide 6: 计数器
异步计数器
  74LS93

## Slide 7: 计数器
加/减同步计数器
  74LS197: 二-八-十六进制异步加法计数器

## Slide 8: 计数器
加/减同步计数器
  74LS197: 二-八-十六进制异步加法计数器
清零控制端：异步清零
低电平：异步置数
高电平：计数
下降沿触发
数据输出端
数据输入端

## Slide 9: 计数器
加/减同步计数器
  74LS197: 二-八-十六进制异步加法计数器

## Slide 10: 实验报告
实验报告由实验题目、目的、设备、原理、方法与步骤、验证、分析和讨论构成，其中实验原理、过程、分析和讨论是重点。
截图放入实验报告
截图软件或拍照放入实验报告

## Slide 11: 大纲
实验手册中共十六个实验，其中实验三、九、十二不用做。